## Planificació
### Introducció
Aquí describim el mòdul de planificació i com s'enllaça amb el sistema JOpt.SDK
Planificació no és de per si un cas d'ús, però les seves funcionalitats són cridades des de varis cas d'ús. A més donat el fet que ha de fer de pont entre el nostre model lògic i el sistema JOpt.SDK, hem cregut convenient dedicar-li una secció pròpia.
### VOPC

Aquí veiem les classes de JOpt.SDK amb les quals el controlador de planificació ha d'interactuar. El controlador Geocodificador ens dóna accés a un servei per a obtenir les coordenades de latitut i longitut d'una adreça, les quals són necessàries per a usar JOpt.SDK
### Diagrames de seqüència
#### Generar Pressupostos
Aquest és el diagrama de seqüència de com es generen els pressupostos per a una comanda.
Primer de tot a través del controlador de geolocalització obtenim latituts i longituts de les adreces d'origen i destí de la comanda. Seguidament creem un TimeWindowGeoNode (objecte de JOpt.SDK) per a les dues adreces.

Amb això fet depenent de l'amplitud en dies de les finestres de temps d'entrega i recepció enviem més o menys peticions a JOpt per a que ens calculi el pressupost. Per cada dia que calculem n'obtenim les rutes que ja tenim planificades en format JOpt i li afegim els dos nodes que acabem de crear. També obtenim els vehicles disponibles en aquell dia i també als afegim, també els obtenim en format JOpt (CapacityResources).
Amb tot això ja podem començar l'optimització per al càlcul del cost i la generació de pressupostos. Primer de tot establim el valor d'iteracions de l'algoritme a un valor amb el qual obtinguem una resposta ràpidament doncs aquesta funcionalitat pot ser cridada per un client i volem una resposta ràpida.
Un cop rebem el resultat el guardem i provem un altre dia dins de les finestres de temps.
Un cop tenim totes les proves fetes retornem els resultats de costos i possibilitats.